# 第三章 采购人需求书

采购人需求书

# 项目概况

(一）项目名称：城维计划——绿化抢险经费

（二）服务内容：确定一家中标服务商，为采购人提供广州市城市绿化抢险服务。

（三）项目服务范围及特征：广州市范围内的城市绿化抢险工作，服从行业主管部门对广州市应急抢险力量的统筹调配，参与广东省境内其他城市应急抢险工作，纳入广州市应急抢险力量。

（四）项目概况：近年来，随着城区面积不断扩大、极端天气频发等，广州市绿化抢险任务更加繁重。根据广州市近年所发生绿化抢险任务统计数据，每年抢险任务均达1400宗以上，由于绿化抢险工作存在地点不定、工作量不定、难易程度不一、抢险时间不定等原因，因此，要求抢险服务队伍人员及设备必须专业，且需达到一定的规模，采取三班轮值的形式，24小时随时待命，才能更加快速有效地完成各项抢险任务。

（五）预算金额：人民币1500万元（500万元/年）。报价应包括所需要的各项管理费、机械维护费、机械台班使用费、人员工资、劳保福利、保险费、加班费、值班费、风险费和税费及其他不可预见等为完成项目服务内容所包含的全部费用。

（六）环境保护要求：服务范围内外的建构筑物、路树及所有管线要求按原样保护。

（七）服务期：3年（2020年4月1日-2023年3月31日）。

（八）现场实际情况及交通运输情况：由投标人自行勘察。

二、总体要求

  - 投标人应根据采购人的需求，严格参照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》等有关规定进行作业，有完善的安全防护制度、具有抢险及综合服务能力。

  - ★为有效促进抢险队伍专业化建设，确保绿化抢险工作快速开展，要求投标人做出以下承诺：

1）在中标后的3年服务期内，开展多种形式的专业技能培训，并根据采购人的时间安排，在上半年和下半年各进行一次应急抢险演练；

2）需具备良好的本地综合服务支撑能力，具备全省范围的应急调动响应能力，以满足广州市城区以及全省范围的应急抢险工作。

3) 抢险队伍人员必须响应24小时随时待命的要求；无条件响应采购人根据险情增派人员和设备的调动。

  - ★机械配置要求：

因该项目抢险任务繁重，工程量大，要求投标人具备良好的机械设备力量：吊车2台或以上（至少含一台25吨或以上规模）、高修车3台或以上（至少含一台10吨或以上规模）、货车8台或以上、油锯20台或以上等，并对机械设备的使用进行合理的计划。

  - ★人员配置要求（24小时随时待命）：

本项目抢险服务队伍不少于50人（含项目负责人1人、现场负责人3人、园林工程师不少于1人，值班2人，其他为绿化工等）；抢险队工作人员要求具备相关抢险经验，且定期进行日常培训和训练，以图片、视频和文档的形式存档，并随时接受采购人抽查；采购人还将不定期实地抽查现场人员和设备配置情况。

（五）中标供应商具体要求：

1、整体实力及财务状况良好，对所属聘用人员必须按照《劳动法》办理各种用工手续，按法律法规要求支付其报酬，且不低于同期广州市最低工资标准；对所聘服务人员的管理负有全部责任。

2、所聘用的员工必须严格审核，没有劳动教养和刑事犯罪记录。服务人员要遵守国家法律法规，遵守采购人的各项规章制度，遵守社会公德，遵守职业操守，政治思想可靠，身体健康、业务技术强、勤奋工作、责任心强、服务意识强等，年龄在45岁以下；员工必须统一着装，佩带统一工号标志，遵守和服从采购人要求的各项规章制度。

3、中标供应商制定的抢险服务方案、组织机构、人员录用、建立的各项规章制度、月度和年度的工作进度计划表、劳动力使用计划等，在实施前报采购人审批同意后方可实施。

4、中标供应商需根据每次实际出勤情况进行登记，并详细记录出勤人数、机械使用台班等情况，每月10日前要将上月的人员出勤及机械使用台班情况上报给采购人，以便后期结算。

5、中标供应商应在合理安排抢险服务队伍人员情况下，保证每天24小时3班轮流值班，每班安排2人的日常值班，及时受理110、市总值等部门的来电险情（值班费用不再另计）。其他人员随时待命，以便及时快速处理绿化险情。

6、该项目的抢险服务队伍人员不得在其他地方承接任务。

# 三、项目内容及其他要求

- 抢险砍伐的绿化枝叶等，由中标供应商自行处理。

- 本项目实行大包干形式承包任务，包括所有苗木费、机械设备费、劳务费、材料费、检验试验费、管理费、利润、措施费（含绿色施工安全防护措施费用、其他措施项目费）、绿化养护费用、余泥渣土运输与排放费用、因地形影响造成的场内料具二次运输、完工清场后的垃圾外运、材料堆放场地的整理、规费以及合同提示的所有一般风险、责任和业务等一切费用。

- 供应商报价应充分考虑场地障碍条件和现场各种不利条件发生的可能性所带来的风险，应仔细阅读和理解招标文件中有关项目概况、服务质量要求标准、服务内容及其它要求、其他有关说明、合同义务和费用条款等，并充分考察现场情况和条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等），结合投标人自身条件进行报价。

- 供应商应对本项目进行充分考察后，根据有关规范、规定和现场实际情况，制定服务方案，参考相关行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及分布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。

- 供应商编制的投标文件必须全面响应招标文件提出的要求。

- 供应商一旦中标，若投标文件与招标文件的实质性条款存在冲突，签订合同时，按招标文件内容进行修正；结算时若出现合同条款与招标文件实质性要求不一致时，以招标文件为准。发生以上两种情形，中标供应商均不得拒绝。

- 中标供应商不得将本项目分包、转包。 采购人将不定期实地考察及抽查现场人员和设备配置情况。

- 中标供应商应根据现场实际情况合理调配人力和机械设备，既要保证顺利完成抢险任务，又要避免人力和物力的浪费。

- 服务期内，如无正当理由，中标供应商不按照采购人的要求完成抢险任务，或延误时间实施，情节严重并造成重大损失的，采购人有权提出终止合同，并由中标供应商承担因抢险延误造成的所有损失及责任。

# 四、关于绿化设施维护服务的要求：

（一）报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险。

（二）本招标范围内的绿化抢险服务，需综合考虑现状（由投标人自行到现场察看），合同期内的服务需达到园林绿化标准的费用。

# 五、相关标准

（一）城镇园林绿化行业标准:

1、城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T212—2003）；

2、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211—2003）；

3、城市道路绿化规划与设计规范；

4、城市绿化工程施工及验收规范；

5、园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T-212-2009）；

6、城市园林绿化养护管理标准（DB11/T213—2003）。

（二）其他参考文件:

    - 《广州市应急抢险救灾工程管理办法》；

    - 广州市环境噪音污染防治规定；

    - 广州市中心区道路、桥隧、排水及绿化工程养护维修技术规范；

    - 《广州市城市道路养护技术规程（试行）》；

5、《广州市市政设施正常养护项目维修工程质量检查评定办法（试行）》。

# 六、其他要求

（一）付款方式

1、抢险服务费按广州市财政局资金安排进行支付：

（1）采购人于合同签到之日起，10个工作日内凭中标供应商开具的的发票支付30% 预付款；

（2）如中标供应商实际出勤人员及机械设备台班等费用已超过中标金额30%后（根据中标人每月所提交的相关记录，如出勤人数、机械设备台班等），采购人向中标供应商支付至合同总价的60%；

（3）如中标供应商实际出勤人员及机械设备台班等费用已超过中标金额60%后（根据中标人每月所提交的相关记录，如出勤人数、机械设备台班等），采购人向中标供应商支付至合同总价的80%；

（4）采购人根据中标供应商3年服务期间所提交的人员出勤及机械设备台班等记录，如出现服务费超过中标合同价的部分，不予支付；未达到中标合同价的按实际支付。

2、中标供应商须在采购人办理支付手续前5个工作日内，提供与本项目相匹配的正式发票，以便采购人及时办理支付手续。因供应商不能及时提供发票，或提供的发票不符合规定，造成劳务费支付的延误，由中标供应商承担责任。

中标供应商在签定合同后5个工作日内，以支票或银行履约保函形式递交保证金，金额为中标价的5%。

（二） 报价要求

1、★投标人报价低于最高限价85%的，必须在投标文件中说明报价理由。

2、本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务，合格的报价人应对全部采购服务进行报价，不允许只对部分服务报价。